## Slide 1
2026. 02. 26
텔레컨스
AMOLED Display 단말기와 MCON 연동 프로토콜
㈜굿윌테크

## Slide 2
버 전 | 개정자 | 내 용 | 날짜 | 비 고
1.0 | Telecons | 굿윌테크용 프로토콜 초안 작성 | 2025-06-18 | 
1.1 | Telecons | AMOLED Display에 표시 사양 수정 | 2025-09-16 | 
1.2 | Telecons | 표시 항목 추가 | 2025-10-30 | 
1.3 | Telecons | 프로토콜 표기 오류 수정 | 2026-01-06 | 
1.4 | Telecons | 조도설정 프로토콜 변경 도로명 프로토콜 추가 목적지 모드 프로토콜 추가 목적지 도착 프로토콜 추가 이미지 전송 프로토콜 추가 | 2026-02-13 | 
1.5 | Telecons | 조도설정 프로토콜 변경 이미지 상태 프로토콜 추가 | 2026-02-26 | 
1.6 | Telecons | 이미지 전송 프로토콜 수정 | 2026-03-23 | 
1. HISTORY
변경페이지
변경페이지
변경페이지
변경페이지
변경페이지

## Slide 3
2. 목차
Protocols
메시지 타입과 UUID ………………………………………………. 4
APP에서 송신 프로토콜 …………………………………………. 5
Device에서 송신 프로토콜 …………………………………….. 18
F/W 업데이트 ………………………………………………………… 20
부팅영상 전송 …….…………………………………………………. 24
이미지 전송 …….….…………………………………………………. 27

## Slide 4
3. 메세지 타입과 UUID
1) 메시지 타입
2) AMOLED DISPLAY UUID
Message Format | 1st Byte | 2nd Byte | 3rd Byte | 4th Byte | Data Bytes | Last Byte
 | Header | ID | Command | Data Len | Payload | Tail
 | 0x19 | 0x4D | Note 1) | Note 2) |  | 0x2f
Note 1) 각 프로토콜의 항목을 구분한다.
Note 2) Payload bytes Data length.
Note 3) Header와 ID, Tail은 고정 Value/값이며 메세지의 시작과 프로토콜 아이디, 메세지 종료를 의미한다.
Scan UUID : 00001812-0000-1000-8000-00805f9b34fb
Service UUID : 0000ffea-0000-1000-8000-00805f9b34fb
Read UUID : 0000fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb
Write UUID : 0000fff2-0000-1000-8000-00805f9b34fb

## Slide 5
3. APP에서 송신 프로토콜
1) TBT(Turn By Turn) 정보 – 1/3
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x01 | 
Data Length |  | 8 | 0x05 | 
Payload | 로터리 | 8 | 1 : Show 0 : Hide | 
 | TBT 방향 | 8 | 0 : 직진 1 : 좌회전 7시, 8시 방향 2 : 좌회전 방향 3 : 좌회전 10시, 11시 방향 4 : 우회전 1시, 2시 방향 5 : 우회전 방향 6 : 우회전 4시, 5시 방향 | 
변경페이지
V1.1 updated
V1.1 updated

## Slide 6
3. APP에서 송신 프로토콜
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
 | TBT 방향 | 8 | 7 : 유턴 8 : 고속도로 좌측 진입 9 : 고속도로 우측 진입 10 : 고속도로 좌측 진출 11 : 고속도로 우측 진출 12 : 요금소 13 : 휴게소, 졸음쉼터 14 : 터널 진입 | 
1) TBT(Turn By Turn) 정보 – 2/3
변경페이지
V1.1 updated
변경페이지
V1.2 updated
변경페이지
V1.3 updated

## Slide 7
3. APP에서 송신 프로토콜
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
Payload | TBT 방향 | 8 | 15 : 고가 진입 16 : 고가 우측 17 : 지하차도 진입 18 : 지하차도 우측 19 : 우측 유턴 | 
 | 남은 거리 | 24 | 0 ~ | 남은 거리는 항상 m 단위로 전송한다.
※ Example : 0x194D010501000000642f (100m 로터리 표시 직진)
1) TBT(Turn By Turn) 정보 – 3/3
표시 안함
변경페이지
V1.2 updated
변경페이지
변경페이지
V1.3 updated

## Slide 8
3. APP에서 송신 프로토콜
2) 안전운전 정보
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x02 | 
Data Length |  | 8 | 0x06 | 
Payload | 로터리 | 8 | 1 : Show 0 : Hide | 
 | 카메라 타입 | 8 | 1 : 카메라 2 : 신호과속 4 : 어린이보호구역 8 : 주정차 금지 16 : 버스 전용 차로 32: 구간단속 | 전달되지 않는 값은 소등 ex1) 주정차금지 + 어리이보호구역 + 카메라 일경우 13(0x0D) 로 나머지 타입은 소등 ex2) 카메라없는 어린이보호구역 일 경우 4 (0x04)
변경페이지
V1.1 updated
변경페이지
V1.3 updated

## Slide 9
3. APP에서 송신 프로토콜
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
 | TBT 방향 | 8 | 64: 신호단속 128: 과속방지턱 | 
 | 카메라 제한 속도 | 8 | 0 ~ | 0일 경우 카메라 제한 속도 LED를 소등한다.
 | 과속 여부 | 8 | 1 : 과속 0 : 과속 아님 | 과속 점멸 등을 깜빡 거린다.
 | 남은 거리 | 24 | 0~ | 남은 거리는 항상 m 단위로 전송한다.
2) 안전운전 정보
※ Example : 0x194D0206015A010000642f (100m 전방 90km/h 제한속도 감시 카메라가 있으며 현재 과속 중)
변경페이지
V1.2 updated
V1.1 updated
변경페이지
변경페이지
V1.3 updated

## Slide 10
3. APP에서 송신 프로토콜
3) 자차/구간 평균 속도
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x03 | 
Data Length |  | 8 | 0x02 | 
Payload | 타입 | 8 | 0 : 현재 차량 속도 1 : 구간 평균 속도 | * 현재 차량 속도 / 구간 평균 속도 토글 처리
 | 속도 | 8 | 0~ | 속도 (km/h 단위 생략)
※ Example : 0x194D030201642f (구간 단속에서 평균 속도 100km/h로 주행 중)
변경페이지
V1.1 updated

## Slide 11
3. APP에서 송신 프로토콜
4) GPS Status
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x04 | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad | 타입 | 8 | 0 : GPS 수신 불가 1 : GPS 수신 가능 | **디자인 가이드 참고 GPS 수신 불가 (부팅시, 부팅 후 터널진입시) GPS 수신 가능( 부팅 이후 )
※ Example : 0x194D0401002f (GPS 수신 불가 상태)
변경페이지
V1.1 updated

## Slide 12
3. APP에서 송신 프로토콜
5) 소등
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x05 | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad | 소등 | 8 | 1 : TBT 소등 2 : 안전운전 소등 3 : TBT, 안전운전 소등 4 : 자차 속도 소등 5 : TBT, 자차 속도 소등 6 : 안전운전, 자차속도 소등 7 : 전체 소등 8 : 목적지 정보 소등 | 6: 안전운전, 차자속도 소등에 안전운전 - 표지판 소등 포함.
※ Example : 0x194D0501052f (TBT와 자차속도 소등)

## Slide 13
3. APP에서 송신 프로토콜
6) Device 조도 정보 요청 (APP -> Device)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x06 | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad | 타입 | 8 | 1 : 현재 조도 상태 2 : Buzzer 상태 3 : F/W 정보 | AMOLED 장치에서는 Buzzer 사용안함.
※ Example : 0x194D0601012f (조도 상태 정보 요청)
7) Device 조도 정보 전달 (Device -> APP)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4E | 
Command |  | 8 | 0x0B | 
Data Length |  | 8 | 0x02 | 
PayLoad | day | 8 | 0 ~ 5 | 밝기 단계(0~5) 0 : 자동, 1~5 : 수동 밝기
 | night | 8 | 0 ~ 5 | 밝기 단계(0~5) 0 : 자동, 1~5 : 수동 밝기
※ Example : 0x194E0B0205052f (낮 밝기 : 5, 밤 밝기 : 5)
변경페이지

## Slide 14
3. APP에서 송신 프로토콜
8) 조도 설정
※ Example : 0x194D070205052f (낮 밝기 : 5, 밤 밝기 : 5)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x07 | 
Data Length |  | 8 | 0x02 | 
PayLoad | day | 8 | 0 ~ 5 | 밝기 단계(0~5) 0 : 자동, 1~5 : 수동 밝기
 | Night | 8 | 0 ~ 5 | 밝기 단계(0~5) 0 : 자동, 1~5 : 수동 밝기 단말 연결 완료 또는 설정 변경 시 전송
9) 현재 시간 전송 (BLE 연결 완료시 1회 전송)
※ Example : 0x194D0932303235303631383138343230302f (20250618184200로 설정)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x09 | 
Data Length |  | 8 | 0x0E | 
PayLoad | 시간 | 14*8 | 0 | yyyyMMddHHmmss 각 문자에 대한 UTF-8 바이트를 16진수로 변환
변경페이지
변경페이지

## Slide 15
3. APP에서 송신 프로토콜
10) 목적지 정보 전송
※ Example : 0x194D0A05012C0001F42f (남은 시간 5시간, 남은 거리 500m)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x0A | 
Data Length |  | 8 | 0x05 | 
PayLoad | 남은 시간(분) | 16 |  | 300분 : 0x012C
 | 남은 거리(m) | 24 |  | 목적지 도착시 아이콘 표시
11) 목적지 정보 소등
※ Example : 0x194D0B01002f (남은 시간, 남은 거리 소등)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x0B | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad |  | 8 | 0 | 비어있는 값.
V1.2 updated
변경페이지

## Slide 16
3. APP에서 송신 프로토콜
12) 목적지 모드 전송
※ Example : 0x194D0C01002f (안전운행 모드)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x0C | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad | 목적지 설정 여부 | 8 | 0, 1 | 0: 안전운행 모드 1: 목적지 설정 모드 연결시 변경시마다 (안전운전 -> 목적지 설정 or 목적시 설정 -> 안전운전)
13) 목적지 도착 전송
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x0D | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad |  | 8 |  | 비어있는 값.
※ Example : 0x194D0D01002f (목적지 도착)
변경페이지

## Slide 17
3. APP에서 송신 프로토콜
14) 도로명 전송
※ Example : 0x194D0E06EAB080EC82B02f (도로명 : 가산)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x0E | 
Data Length |  | 8 | 가변 | 도로명 길이
PayLoad | 도로명 | 가변 |  | UTF-8 인코딩
변경페이지

## Slide 18
4. Device에서 송신 프로토콜
1) Device F/W 정보 요청 (APP -> Device)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x06 | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad | 타입 | 8 | 1 : 현재 조도 상태 2 : Buzzer 상태 3 : F/W 정보 | AMOLED 장치에서는 Buzzer 사용안함.
※ Example : 0x194D0601012f (조도 상태 정보 요청)
2) Device F/W 정보 전달 (Device -> APP)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4E | 
Command |  | 8 | 0x0C | 
Data Length |  | 8 | 0x0A | 모델명 + 버전 데이터 길이
PayLoad | 모델명 | 32 | String | 4자리
 | 버전 | 48 | String | 6자리
※ Example : 0x194E0C0A564950453530343037312f (모델명 VIPE, 버전 504071)

## Slide 19
4. Device에서 송신 프로토콜
3) 시간 업데이트 요청 (Device -> APP)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4E | 
Command |  | 8 | 0x0D | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad | 타입 | 8 | 0 | 
※ Example : 0x194E0D01002f

## Slide 20
5. F/W 업데이트
1) 업데이트 정보 전달 (APP -> Device)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4F | 
Command |  | 8 | 0x01 | 
Data Length |  | 16 | 0x000D | 버전 + 데이터 길이 * OTA관련 App to Device 프로토콜의 data length는 16bit(2Byte)로 통일
PayLoad | 버전 | 48 | String | 6자리
 | F/W 길이 | 32 |  | File size
 | 업데이트 타입 | 8 | 0 : 일반 업데이트 1 : 강제 업데이트 ( 다운그레이드 포함 ) 2 : 일반 (압축) 3 : 강제 (압축) | 압축여부는 서버의 정보파일에 기재 ex) - 0: 일반업데이트 - 1: 강제 업데이트 - 2: 일반업데이트(압축파일) - 3: 강제 업데이트(압축파일)
 | CRC | 16 |  | 서버에서 전송해 주는 Checksum 값을 그대로 전송 ( 앱에서 별도 계산 필요 없음. )
※ Example : 0x194F01000D353034303731000BB6700005262f (버전 “504071”, 파일길이 767600, 일반 업데이트)

## Slide 21
5. F/W 업데이트
2) 업데이트 요청 (Device -> APP)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4F | 
Command |  | 8 | 0x02 | 
Data Length |  | 8 | 0x03 | 
PayLoad | 결과 | 8 | 0: Update 안함 1: Update OK | 
 | 전송 block size(SBS) | 16 |  | SBS : FW를 Block Size크기로 잘라서 보냄
※ Example : 0x194F02030101F42f (500B 단위로 펌웨어 업데이트 요청)

## Slide 22
5. F/W 업데이트
3) 업데이트 시작 (APP -> Device)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4F | 
Command |  | 8 | 0x03 | 
Data Length |  | 16 | 2 + SBS | 데이터 길이 : sequence no(2Byte) + 전송 블록 사이즈(SBS) ex) SBS가 500일 경우 2+ 500 = 502 = 0x01F6
PayLoad | Sequence No | 16 |  | 전송하는 F/W블록의 순서 ( 0부터 시작 )
 | F/W data | SBS * 8 |  | SBS 크기로 전송

## Slide 23
5. F/W 업데이트
4) 업데이트 결과 전달 (Device -> APP)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4F | 
Command |  | 8 | 0x04 | 
Data Length |  | 8 | 0x03 | 
PayLoad | Sequence No | 16 |  | App에서 전송한 시퀀스 번호.
 | Error Code | 8 | 0: No Error 1: Retry 2: 전송취소 | 
※ Example : 0x194F04030002002f (Sequence No 2번 수신 성공)
5) 업데이트 완료 전달 (Device -> APP)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4F | 
Command |  | 8 | 0x05 | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad | Error Code | 8 | 0 : No Error ( Complete ) 1 : Error ( Fail ) | App 에서는 No Error 수신 시 H/W가 재부팅 된다는 팝업을 표출한다.
※ Example : 0x194F0501002f (펌웨어 업데이트 완료)

## Slide 24
6. 부팅 영상 전송
1) 부팅 영상 버전 요청 (APP -> Device)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x21 | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad | Status | 8 | 0 | 
2) 부팅 영상 버전정보 응답 (Device -> APP)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4F | 
Command |  | 8 | 0x22 | 
Data Length |  | 8 | 0x0E | 
PayLoad | 버전정보 | 80 | YYYYMMDD## | String 10자리 ## : Index (01~99) Ex) 2025061801
 | 전송 block size(SBS) | 16 |  | SBS : FW를 Block Size크기로 잘라서 보냄
 | Sequence No | 16 |  | 1) 이어받기 아닌경우 0으로 전달 2) 영상 이어받기 data의 경우 해당영상 마지막 인덱스 전송
※ Example : 0x194D2101002f
※ Example : 0x19 4F 22 0E 32303235303631383031 01F4 0005 2f (“2025061801” string, 500B 사이즈, 5번째 Sequence No)

## Slide 25
6. 부팅 영상 전송
3) 전송 영상 정보 전달 (APP -> Device)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x23 | 
Data Length |  | 8 | 0x10 | 
PayLoad | 파일 전체 크기 | 32 |  | File size
 | 버전정보 | 80 | YYYYMMDD## | ## : Index Ex) 2025061801
 | CRC | 16 |  | 서버에서 전송해 주는 Checksum 값을 그대로 전송 ( 앱에서 별도 계산 필요 없음. )
4) 부팅 영상 전송 시작 (APP -> Device)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4D | 
Command |  | 8 | 0x24 | 
Data Length |  | 16 | 2 + SBS | Sequence No (2Byte) + 전송 블록 사이즈(SBS) ex) SBS가 500일 경우 2+ 500 = 502 = 0x01F6
PayLoad | Sequence No | 16 |  | 버전정보 요청에 따라 Sequence No 인덱스 값이 달라짐 1) ‘0’ 일 때 영상 데이터 처음부터 전송 2) 이어받기 경우에는 n번째부터 전송
 | F/W data | SBS * 8 |  | SBS 크기로 전송
※ Example : 0x19 4D 23 10 000F4240 32303235303631383031 01F4 0526 2f (1,000,000B 사이즈, “2025061801” string, CRC)

## Slide 26
6. 부팅 영상 전송
5) 수신 결과 전달 (Device -> APP)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4F | 
Command |  | 8 | 0x25 | 
Data Length |  | 8 | 0x03 | 
PayLoad | Sequence No | 16 |  | App에서 전송한 시퀀스 번호.
 | Error Code | 8 | 0: No Error 1: Retry 2: 전송취소 | 
6) 수신 완료 전달 (Device -> APP)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x4F | 
Command |  | 8 | 0x26 | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad | Error Code | 8 | 0 : No Error ( Complete ) 1 : Error ( Fail ) | File Size를 체크하여 Complete 처리
※ Example : 0x194F2601002f (부팅 영상 수신 완료)
※ Example : 0x194F25030002002f (Sequence No 2번 수신 성공)

## Slide 27
7. 이미지 전송
1) 이미지 정보 전달 (APP -> Device)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x50 | 
Command |  | 8 | 0x01 | 
Data Length |  | 16 | 0x0006 | 이미지순서 + 이미지 길이 + 이미지 타입
PayLoad | 이미지순서 | 8 | 0 ~ 5 | 각 번호는 배경 이미지 순서를 의미 인트로 이미지의 경우 0 으로 전달
 | 이미지 길이 | 32 |  | File size
 | 이미지 타입 | 8 | 0 : 인트로 1 : 배경 | 타입이 0(인트로) 인 경우 이미지 순서값 무시
※ Example : 0x195001000601000BB670102f (이미지순서: 1, 파일길이 767,600, 배경)
변경페이지

## Slide 28
7. 이미지 전송
2) 이미지 데이터 전송 (APP -> Device)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x50 | 
Command |  | 8 | 0x02 | 
Data Length |  | 16 | 2 + SBS | 데이터 길이 : sequence no(2Byte) + 전송 블록 사이즈(SBS) ex) SBS가 500일 경우 2+ 500 = 502 = 0x01F6
PayLoad | Sequence No | 16 |  | 전송하는 F/W블록의 순서 ( 0부터 시작 )
 | F/W data | SBS * 8 |  | SBS 크기로 전송
변경페이지

## Slide 29
7. 이미지 전송
3) 이미지 데이터 전송 결과 전달 (Device -> APP)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x50 | 
Command |  | 8 | 0x03 | 
Data Length |  | 8 | 0x03 | 
PayLoad | Sequence No | 16 |  | App에서 전송한 시퀀스 번호.
 | Error Code | 8 | 0: No Error 1: Retry 2: 전송취소 | 
※ Example : 0x195003030002002f (Sequence No 2번 수신 성공)
4) 이미지 수신 완료 전달 (Device -> APP) : 전체 이미지 데이터 수신을 완료 했을 때 전달
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x50 | 
Command |  | 8 | 0x04 | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad | Error Code | 8 | 0 : No Error ( Complete ) 1 : Error ( Fail ) | App 에서는 No Error 수신 시 다음 이미지가 있는 경우 전달
※ Example : 0x19500401002f (이미지 업로드 완료)
변경페이지

## Slide 30
7. 이미지 전송
5) 이미지 삭제 (APP -> Device)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x50 | 
Command |  | 8 | 0x05 | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad | 이미지순서 | 8 |  | 8자리
※ Example : 0x1950050835303430373131312f (이미지명: “50407111”)
6) 이미지 자동 모드 (APP -> Device)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x50 | 
Command |  | 8 | 0x06 | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad | 자동/수동 모드 | 8 | 0: 자동 1: 수동 | 
※ Example : 0x19500601002f (자동)
변경페이지

## Slide 31
7. 이미지 전송
7) 이미지 상태 수신 (Device -> APP)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x50 | 
Command |  | 8 | 0x07 | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad | 이미지순서 | 8 | 1 ~ 5 | 각 번호는 배경 이미지 순서를 의미
※ Example : 0x19500701012f (이미지순서: 1)
8) 이미지 상태 전달 (APP -> Device) (BLE 연결 완료시 1회 전송)
메세지 타입 | 항 목 | 길이(Bit) | 값 | 메 모
ID |  | 8 | 0x50 | 
Command |  | 8 | 0x08 | 
Data Length |  | 8 | 0x01 | 
PayLoad | 이미지순서 | 8 | 1 ~ 5 | 
※ Example : 0x19500801012f (이미지순서: 1)
변경페이지